# РЕАКТОР ДЛЯ БАРО-ГИДРО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА

ШБ21

В результате кратковременного воздействия пара  при давлении внутри зерна происходят глубокие биохимические изменения. Клеточные оболочки  набухают,  происходит частичный гидролиз полисахаридного комплекса, белки коагулируют и при последующем мгновенном сбросе давления до атмосферного внутриклеточная вода закипает, зерно вспучивается, становится микро пористым, цветочные пленки и плодовые оболочки зерна отделяются, крахмальные зерна лопаются. В результате внутриклеточные структуры становятся легко доступны для воды и пищеварительных ферментов, а протеин для жвачных становится «защищенным».

# Энергетическая питательность кормов увеличивается на 12-15%.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Установленная мощность, не более | Вт | 250 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение | В | 380 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребление пара Р = 10 атм | кг/час | 250 |
| Потребление сжатого воздуха Р = 7 атм | л/мин | 600 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | мм | 1800 800 2750 |
| Масса нетто, не более | кг | 700 |
| Производительность (по зерну пшеницы) | кг/ час | до 1800 |

1 - загрузка, 2 – дозатор, 3 - подставка с камерой реактора (внутри), 4 – клапан загрузки, 5 – привод клапана загрузки, 6 – заслонка, 7 – привод заслонки, 8  – патрубок выгрузки, 9 – ресивер.

# Подробности а сайте WWW.ADM-DEMETRA.COM

Барогидротермическая обработка зерна (БГТО)

БГТО зерна это способ тепловой обработки с применением пара высокого давления.

Зерновые корма после БГТО приобретают новые свойства и преимущества:

- энергетическая питательность увеличивается на 12-15%,  восполняется недостаток энергии в рационе;

- увеличивается доля нераспадаемого в рубце протеина  в 2 раза, происходит эффективная «защита протеина»,  восполняется недостаток протеина в корме у коров;

- увеличивается общая переваримость питательных  веществ на 2-3%, снижаются затраты корма на продукцию;

- разрушаются антипитательные факторы зерна бобовых;

- зерно стерилизуется;

- уменьшается количество клетчатки, протеин и энергия концентрируются;

- зерно не дробится, сохраняет свои технологические свойства, хорошо хранится.

Без увеличения количества кормов в рационе увеличивается продуктивность:

- суточный удой у коров увеличивается  на 1-3 литра;

- прирост живой массы свиней на 7-8 %;

- прирост живой массы бройлеров на 8-12 %.

В результате кратковременного воздействия пара  при давлении 10 атм. внутри зерна происходят глубокие биохимические изменения. Клеточные оболочки  набухают,  происходит частичный гидролиз полисахаридного комплекса, белки коагулируют и при последующем мгновенном сбросе давления до атмосферного внутриклеточная вода закипает, зерно вспучивается, становится микро пористым, цветочные пленки и плодовые оболочки зерна отделяются, крахмальные зерна лопаются. В результате внутриклеточные структуры становятся легко доступны для воды и пищеварительных ферментов, а протеин для жвачных становится «защищенным».

# Text boxes

НПКФ  «АДМ»,  ЗАВОД  «ДЕМЕТРА»

РФ, 141220, Московская обл.	Тел.(496)  585-48-09

Пушкинский р-н..

п. Челюскинский 	(495)  583-62-79

ул. Б.Тарасовская, 108	583-73-63

E-mail:  demetram@mail.ru

9

8

7

6

5

4

3

1

2